Приложение №1

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

по ремонту отопительных систем в здании ДДЮТ  ул.Мира д8

| № п/п | Объемы работ | Ед. Изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РЕМОНТ ТЕПЛОВОГО ПУНКТА |  |  |  |
| 1 | Разборка трубопроводов д-100 мм | м | 50 |  |
| 2 | Снятие задвижек д-100 мм | шт | 12 |  |
| 3 | Демонтаж грязевиков | шт | 2 |  |
| 4 | Демонтаж элеватора №3 | шт | 1 |  |
| 5 | Прокладка труб д-108 мм | м | 50 |  |
| 6 | То же д-76 мм | м | 10 |  |
| 7 | Установка кранов шаровых д-100мм стальных | шт | 9 |  |
| 8 | Установка чугунных задвижек д-100мм | шт | 2 |  |
| 9 | Установка элеватора № 3 | шт | 1 |  |
| 10 | Установка грязевиков д-350 мм | шт | 2 |  |
| 11 | Установка термометра | комп. | 3 |  |
| 12 | Установка манометра | шт | 3 |  |
| 13 | Врезка в существующую линию д-100мм | вр. | 2 |  |
| 14 | То же д-80мм | вр. | 8 |  |
| 15 | Установка фланцевых соединений | шт | 6 |  |
| 16 | Установка кранов шаровых д-15 мм | шт | 4 |  |
| 17 | То же д-20 мм | шт | 4 |  |
| 18 | Гидравлическое испытание труб д-до 100 мм | м | 60 |  |
| 19 | Антикоррозийная окраска труб | м2 | 22 |  |
|  | РЕМОНТ СКОРОСТНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж клапанов д-50 мм | шт | 3 |  |
| 2 | Снятие клапанов д-25 мм | шт | 4 |  |
| 3 | Демонтаж водонагревателей д-89 мм | шт | 8 |  |
| 4 | Монтаж водонагревателей д-89 (без стоимости ) | шт | 6 | Водонагреватели заказчика |
| 5 | Установка стальных кранов КСШ д-50мм | шт | 2 |  |
| 6 | Установка кранов шаровых д-25 мм | шт | 4 |  |
| 7 | Установка обратного клапана д-50 мм | шт | 1 |  |
| 8 | Врезка в существующую сеть д-50 мм | вр. | 6 |  |
| 9 | Смена сгонов д-25 мм | шт | 4 |  |
| 10 | Врезка в существующую линию д-25 мм | шт | 4 |  |
| 11 | Гидравлическое испытание тр-да д-до 100 мм | м | 16 |  |
|  | РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж труб д-до 50 мм | м | 20 |  |
| 2 | Монтаж стальных труб д-32 мм | м | 8 |  |
| 3 | То же д-25 мм | м | 8 |  |
| 4 | То же д-20 мм | м | 4 |  |
| 5 | Установка кранов д-20 мм | шт | 10 |  |
| 6 | Смена сгонов д-20 мм | шт | 10 |  |
| 7 | Врезка труб в существ. линию д-50 мм | шт | 4 |  |
| 8 | Врезка труб в существ. линию д-20 мм | вр. | 10 |  |
| 9 | Промывка и прочистка радиаторов вне здания | шт | 1 |  |
| 10 | Гидравлическое испытание труб д-до 50 мм | м | 20 |  |

Заказчик: ДДюТ